## Slide 1
网络渗透与防护
第五章 系统软件漏洞利用与防范

## Slide 2
  软件漏洞概述
  溢出原理
  栈溢出漏洞
  防范措施
1
2
3
4
5
电子与通信工程学院
  字符串格式化漏洞

## Slide 3
电子与通信工程学院
软件漏洞
软件
B
U
G
可访问
可利用
软件漏洞

## Slide 4
电子与通信工程学院
阿丽亚娜火箭五型升空爆炸（1996）
一段代码移植自四型火箭，一个变量本该64bits，为节约空间使用16bits，造成溢出，导致导航系统失效，自毁。
美国东北部及加拿大大面积停电（2003）
电控系统竞争条件错误，一个操作的两个独立线程调用同一段代码，导致线程崩溃及连锁反应。
火星气候探测卫星解体（1999）
地面控制信号用英制单位发送数据，而卫星软件读取为公制单位，改变导航控制路径，最终坠毁。
软件缺陷对经济影响

## Slide 5
电子与通信工程学院
爱国者导弹软件失灵（1991）
雷达软件问题导致无法拦截伊拉克的飞毛腿导弹，兵营被炸，28死98伤。原因是时间误差。
鱼鹰直升机试飞坠毁（2000）
液压系统系统故障，软件认为备份系统没有工作，导致飞机坠毁，四名机组人员遇难。
英国科学家感染计算机病毒（2010）
证明了植入体内的医疗设备中（如心脏起搏器），有感染计算机病毒的风险。
软件缺陷对生命影响

## Slide 6
电子与通信工程学院
软件漏洞数量统计
软件缺陷对生命财产影响巨大，更何况软件漏洞
软件厂商对缺陷和漏洞越来越重视
但软件漏洞却逐年增加，为什么？

## Slide 7
电子与通信工程学院
软件三困境之复杂性
Windows server 2003 5000万行
Windows2000 2900万行
Windows NT3.1 500万行
Linux kernel 3.6 1590万行
Linux kernel 2.6.29 1100万行
Linux kernel 2.6.0
500万行
普通软件工程师开发每千行代码，BUG数量是20个左右。
普通软件公司缺陷密度：4-40个
高水平软件公司缺陷密度：2-4个
NASA的软件缺陷密度：0.1
缺陷大多数不会是漏洞，但一个漏洞足以致命

## Slide 8
电子与通信工程学院
软件的高连通性
增加攻击途径
降低攻击难度
损失更加严重
Notes: 2016年10月，美国遭受史上最严重的DDOS攻击，攻击的是DYN的DNS服务器，造成美国东部断网。Mirai僵尸网络
参与DDOS攻击的是网上摄像头设备，中国一家公司的摄像头产品被证实参与的DDOS攻击。原因是产品中的默认口令。
2009年5.19，暴风影音软件持续的DNS解析行为，导致中国电信递归DNS查询服务器中断服务
蠕虫的传播等等

## Slide 9
电子与通信工程学院
软件的扩展性
增加用户体验
适应需求的变化
恶意代码的嵌入
安全分析困难
Windows的驱动器扩展
浏览器的插件扩展
Notes: 臭名昭著的hacking team，网络军火商，其400G的资料泄露。
其中最引入注目的是三个flash插件的0日漏洞。Google建议手动禁用flash插件，火狐狸新版已经屏蔽flash插件。
此外还有各种各样的流氓插件。

## Slide 10
电子与通信工程学院
栈溢出
堆溢出
内核溢出
对抗DEP
对抗ASLR
……
软件内存漏洞成为安全界桂冠
内存空间的精彩对弈

## Slide 11
电子与通信工程学院
常
见
漏
洞
分
类
内存安全违规类
输入验证类
竞争条件类
权限混淆与提升类
……

## Slide 12
电子与通信工程学院
栈缓冲区溢出
堆缓冲区溢出
静态数据区溢出
格式化字符串问题
越界内存访问
释放后重用（浏览器）
二次释放
内存安全违规类

## Slide 13
电子与通信工程学院
输入验证类
没有验证用户的输入
正确性
合法性
安全性

## Slide 14
电子与通信工程学院
竞争条件类
发生在多线程（进程）环境
检查时与使用时，状态不一致
例如：数据库事务与锁

## Slide 15
电子与通信工程学院
权限混淆与提升类
利用FTP协议的缺陷，绕过服务器限制，利用port命令向其他主机提出端口请求，用于隐蔽的端口扫描
Iphone和Ipad只允许访问特定来源的软件资源，黑客破坏这类Jail机制

## Slide 16
  软件漏洞概述
  溢出原理
  栈溢出漏洞
  防范措施
1
2
3
4
5
电子与通信工程学院
  字符串格式化漏洞

## Slide 17
电子与通信工程学院
C语言标准库函数不检查边界
函数：scanf、get、strcpy、memcpy等等
C语言每个变量定义类型，每个类型占固定内存
整数：char(1字节）、short(2字节）、int(4字节)
拷贝或输入时，超过变量容量，就会溢出

## Slide 18
电子与通信工程学院
变量a怎么变0了？
0 0x6f
0 0xde
0x1 0x4d
变量a
2字节
变量b
2字节
变量c
2字节
0 0 0 1
以整数格式输入变量b
4字节
scanf输入函数的%d格式，输入4字节整数
产生溢出，修改了变量a
将输入当成四字节
整数装入b位置
变量a、b、c
各占两个字节

## Slide 19
电子与通信工程学院
scanf输入函数的%s格式，可输入任意长度字符
但输入字符数量超过31，将溢出影响变量a和b
若输入字符数量继续增加，甚至程序死掉

## Slide 20
电子与通信工程学院
CTF溢出原理实战，准备工作：
1、下载安装python的pwntools
2、准备并熟悉静态反汇编软件IDA
3、熟悉C语言及汇编部分指令
4、注册攻防世界，搜索题库
百度搜索攻防世界-主页-免费题库-PWN-搜索hello
Notes: IDA使用教程：https://blog.csdn.net/qq_74041528/article/details/141532153?fromshare=blogdetail&sharetype=blogdetail&sharerId=141532153&sharerefer=PC&sharesource=cyy001128&sharefrom=from_link

## Slide 21
电子与通信工程学院
如何挖掘溢出漏洞？
学会使用工具（静态IDA、动态Debug）
找到危险函数get/scanf之类的地方
根据结果计算溢出量
编程python程序引发溢出

## Slide 22
电子与通信工程学院
1、下载附件
2、使用IDA打开附件（64bits）
3、阅读代码，找到溢出点
从main函数找起
双击，F5查看伪代码
发现危险函数read

## Slide 23
电子与通信工程学院
4、寻找溢出漏洞所在
5、计算填充量（6C-68=4）
执行子函数得到flag
read函数输入601068处，读16字节
条件判断60106C处的值满足1853186401（8字节）
就能执行子函数，获得flag

## Slide 24
电子与通信工程学院
7、下载Python第三方库pwn
8、根据交互内容，溢出量，解题条件编程
6、尝试nc交互一下（非必要）
输入置于内存601068，要设置内存60106C的值，先填充68-6C的四个字节，
再设置6C的值

## Slide 25
  软件漏洞概述
  溢出原理
  栈溢出漏洞
  防范措施
1
2
3
4
5
电子与通信工程学院
  字符串格式化漏洞

## Slide 26
电子与通信工程学院
程序运行从硬盘调入内存，分三个区：
代码文本区——程序指令，一般只读
数据区——静态、全局数据
堆栈区——程序中函数使用的局部变量动态分配空间

## Slide 27
电子与通信工程学院
A
B
A
B
C
C
PUSH C
A
B
A
B
C
C
POP
什么是栈
数据结构（存储处理）
特点：后进先出LIFO
数据C入栈
在栈顶部
弹出数据时
C先被弹出
类比：带底的桶，只能从顶部存取物品

## Slide 28
电子与通信工程学院
栈符合函数调用规律（栈帧）
A调用B，B调用C，C在当前栈顶
函数C结束回到B，弹出C后B在栈顶
每个函数需要空间保存数据
栈区：自动生成，自动销毁
函数A
函数B
高地址
低地址

## Slide 29
电子与通信工程学院
栈
栈
堆
堆
动态分配内存，由程序员控制
malloc和calloc可分配内存
存放函数数据：临时变量、局部变量、参数和返回值
编译器自动分配和释放
栈和堆的区别

## Slide 30
电子与通信工程学院
CPU同频，存放最常用数据
不是靠地址查找数据
而是靠寄存器名字
寄存器（速度最快存储空间）
区分32/64bits
硬盘（外存）

## Slide 31
电子与通信工程学院
EIP：下一条执行指令地址
ESP：当前栈顶指针，变化
EBP：当前栈底指针
栈溢出最重要的三个寄存器（32bit名）
（64bit下，RIP、RSP、RBP）
EBP和ESP确定当前栈帧
其他栈帧如何确定顶和底？

## Slide 32
电子与通信工程学院
函数调用过程
参数压入栈（从后往前）
EIP压入栈（下一条指令地址）
EBP压入栈
ESP拷贝给EBP，作新的栈底
函数局部变量入栈
EIP为什么要压入栈？有什么风险？
EBP为什么要压入栈？

## Slide 33
电子与通信工程学院
执行call的时候原EIP
执行子函数实际EIP
原EIP入栈保存
EIP入栈的原因
函数返回后找到下一条指令地址
汇编语言
Call调用函数

## Slide 34
电子与通信工程学院
函数main的栈帧
函数add_a_and_b的栈
调用前EBP
调用前ESP
函数main的栈帧
函数add_a_and_b的栈帧
调用后EBP
调用后ESP
当add_a_and_b返回后，怎么恢复main函数的栈空间
EBP入栈的原因
EBP和ESP确定当前栈帧
记住母函数栈帧的位置
栈区
栈区
函数栈帧连续保存
当前栈帧
当前栈帧

## Slide 35
电子与通信工程学院
int main( ) {
AFunc(5,6);
return 0;
}
int AFunc(int i,int j) {
int m=3;
int n=4;
m=i;
n=j;
return 5;
}
调用
以main函数调用Afunc函数过程
了解栈空间的变化

## Slide 36
电子与通信工程学院
函数调用过程
1、参数压入栈
EIP压入栈
EBP压入栈
ESP拷贝给EBP
函数局部变量入栈
函数main
栈帧

## Slide 37
电子与通信工程学院
函数调用过程
1、参数压入栈
2、EIP压入栈
EBP压入栈
ESP拷贝给EBP
函数局部变量入栈
执行call，相当于eip入栈，并跳转

## Slide 38
电子与通信工程学院
函数调用过程
1、参数压入栈
2、EIP压入栈
3、EBP压入栈
4、ESP拷贝给EBP
预留缓冲区
ebp入栈
母函数栈顶
作为子函数栈底

## Slide 39
电子与通信工程学院
函数调用过程
1、参数压入栈
2、EIP压入栈
3、EBP压入栈
4、ESP拷贝给EBP
5、预留缓冲区
缓冲区（存放局部变量等）
低地址
高地址

## Slide 40
电子与通信工程学院
函数调用过程
1、参数压入栈
2、EIP压入栈
3、EBP压入栈
4、ESP拷贝给EBP
5、预留缓冲区
6、其他工作
其他通用寄存器入栈
局部变量放入缓冲区

## Slide 41
电子与通信工程学院
函数返回过程
弹出恢复EBP
弹出恢复EIP
执行EIP指向的指令
弹出通用寄存器
释放缓冲区
弹出参数

## Slide 42
电子与通信工程学院
栈结构如右所示
关注：EIP入栈位置
也称为返回地址
控制溢出，填充返回地址

## Slide 43
电子与通信工程学院
栈示意图
返回地址
栈底指针
缓冲区
aaaa
aaaa
aaaa
aaaa
aaaa
aaaa
aaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaa
高地址
低地址
溢出方向

## Slide 44
电子与通信工程学院
栈缓冲区溢出利用
计算溢出点与返回地址差距
控制溢出，函数返回执行shellcode
返回地址溢出为shellcode地址
攻防世界的PWN：level0

## Slide 45
电子与通信工程学院
打开攻防世界网站
题库-pwn-搜索level0
下载附件，使用IDA64打开
1、从main开始，找溢出点
顺藤摸瓜找到弱点函数

## Slide 46
电子与通信工程学院
打开弱点函数
2、发现溢出函数read
buf大小0x80字节
read函数可读入0x200字节
产生溢出漏洞
十六进制

## Slide 47
电子与通信工程学院
寻找shellcode
3、发现函数callsystem
函数执行/bin/sh，获取shell
4、得到该函数地址（右键编辑函数）
十六进制

## Slide 48
电子与通信工程学院
5、计算填充量
使得返回地址为callsystem地址
填充：数组buf(0x80字节）+RBP（8*8bits）
6、编写python，获取shell
填充溢出后，设置返回地址

## Slide 49
电子与通信工程学院
7、运行程序，得到shell
在对方shell中查找flag
8、执行ls，cat命令得到flag

## Slide 50
电子与通信工程学院
再来一例：level2
ROP：返回编程，地址及参数
搞清楚：参数在什么位置

## Slide 51
电子与通信工程学院
下载附件，IDA打开（32bit）
找到溢出点
计算溢出填充量（0x88 + 4）
0x88大小缓冲区，
可读入0x100大小数据

## Slide 52
电子与通信工程学院
如何利用的问题
找到system函数，可执行命令
从main函数view-A视图开始
搜索-文本：flag或者bin/sh
执行system，并提供参数

## Slide 53
电子与通信工程学院
找到文本bin/sh
将该文本作为system函数参数
记录文本地址

## Slide 54
电子与通信工程学院
System函数入口执行点
两个地方，参数位置有所不同
一、vul函数内部call _system
二、_system函数起始位置

## Slide 55
电子与通信工程学院
一、执行点：call _system
vul函数返回，溢出EIP位执行点
（参数入栈）-EIP入栈-EBP入栈
EIP上方就是参数地址位置
vul函数的EIP
vul函数的EBP
vul函数的缓冲区
溢出方向
填充a
填充a
溢出call _system地址
入栈
call同时EIP入栈
EBP入栈
_system参数地址
_system参数地址

## Slide 56
电子与通信工程学院
记录call指令地址
溢出填充的计算：
1、缓冲区+EBP（0x88+4）
2、EIP溢出为call指令地址
3、继续溢出system参数地址

## Slide 57
电子与通信工程学院
记录call指令地址
溢出填充的计算：
1、缓冲区+EBP（0x88+4）
2、EIP溢出为call指令地址
3、继续溢出system参数地址

## Slide 58
电子与通信工程学院
一、执行点： _system函数
vul函数返回，溢出EIP位执行点
（参数入栈）-（EIP）-EBP入栈
需要再填充（EIP）位置的数据
vul函数的EIP
vul函数的EBP
vul函数的缓冲区
溢出方向
填充a
填充a
溢出 _system函数地址
入栈
执行函数EBP入栈
填充a
_system参数地址
（EIP）
（_system参数）地址

## Slide 59
电子与通信工程学院
记录_system函数地址
溢出填充的计算：
1、填充缓冲区+EBP（0x88+4）
2、EIP溢出为_system函数地址
3、填充4字节，当作_systemEIP
4、溢出_system函数参数

## Slide 60
电子与通信工程学院
记录_system函数地址
溢出填充的计算：
1、填充缓冲区+EBP（0x88+4）
2、EIP溢出为_system函数地址
3、填充4字节，当作_systemEIP
4、溢出_system函数参数

## Slide 61
  软件漏洞概述
  溢出原理
  栈溢出漏洞
  防范措施
1
2
3
4
5
电子与通信工程学院
  字符串格式化漏洞

## Slide 62
电子与通信工程学院
常出现在字符串格式化输出（printf函数）
常见格式化方式包括%d、%s、%f等
较老的漏洞，常见于物联网设备
读取内存
写入内存
Notes: https://blog.csdn.net/2401_84267585/article/details/138752758

## Slide 63
电子与通信工程学院
字符变量a格式化输出数字
整数变量b格式化输出字符
变量在内存中保存为二进制
格式化输出表示以什么方式解读二进制

## Slide 64
格式化输出标准格式
n$，表示输出第几个参数
非标准，CTF题中出现理解即可
左右对齐
-表示左对齐
显示宽度
精度小数点位数
类型：
%d——整数
%c——字符
%f——浮点数
%s——字符串

## Slide 65
电子与通信工程学院
%d占位符
将第2个参数a解析为整数
函数没有第2个参数
会显示奇怪数字

## Slide 66
电子与通信工程学院
第1个参数是字符串地址
第2个参数是变量a的值10
函数printf的栈结构

## Slide 67
电子与通信工程学院
如果没有提供第2个参数
就会显示ebp+3位置的数据
函数printf的栈结构

## Slide 68
电子与通信工程学院
字符串格式化漏洞
向printf输出，导致参数个数不匹配
后果：任意内存读写
漏洞源于用户通过可控输入源（scanf）
输入直接输出
输入不带格式字符串，程序正常
输入带格式字符串，程序显示栈内容

## Slide 69
电子与通信工程学院
输入AAAA%x-%x-%x-%x
读取内存（栈）中的数据
找到AAAA码值输出位置
计算该参数偏移量为4
利用%x读取n个越界数据

## Slide 70
电子与通信工程学院
格式化%n
覆盖栈中内存数据
将字符数存入制定地址
0-9共10个字符，存入变量a
可用%Nc%n，N为所需填入数

## Slide 71
电子与通信工程学院
CGfsb，格式化漏洞
获取flag
攻防世界
记住IP地址端口号
使用nc，或者下载执行

## Slide 72
电子与通信工程学院
了解相互交互信息

## Slide 73
电子与通信工程学院
输入信息直接输出
敏感函数printf
一、查找漏洞点

## Slide 74
电子与通信工程学院
变量pwnme值为8
满足则执行cat flag
二、破解条件

## Slide 75
电子与通信工程学院
输入AAAA-%08x…
根据41414141位置确定偏移量为10
三、确定偏移量

## Slide 76
电子与通信工程学院
双击变量pwnme
找到变量pwnme的地址0804A068
四、确定变量pwnme地址

## Slide 77
电子与通信工程学院
考虑破解条件、pwnme地址、偏移量
将8写入偏移量10出现的pwnme地址中
五、组建payload
pwnme地址
填充4字节，与pwnme地址4字节，共8字节
10$偏移量10
%n写入字节数

## Slide 78
电子与通信工程学院

## Slide 79
  软件漏洞概述
  溢出原理
  栈溢出漏洞
  防范措施
1
2
3
4
5
电子与通信工程学院
  字符串格式化漏洞

## Slide 80
电子与通信工程学院
及时为系统打补丁或使用虚拟补丁
定期使用漏洞扫描系统查找漏洞
关注最新漏洞信息
日志审计，及时发现异常
系统管理员的防范

## Slide 81
电子与通信工程学院
对内存中变量和数组赋值时检查边界
代码审计和安全测试
检查来自外界的输入
使用安全的库函数
软件开发人员的防范

## Slide 82
谢谢